## Slide 1
Politechnika Szczecińska
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA
Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin
Joanna Kośmider
Pomiary stężenia zapachowego
metodą olfaktometrii dynamicznej
(PN-EN 13725:2007)
Szczecin 2007

## Slide 2
Wprowadzenie
Historia PN-EN 13725:2007
PN-EN 13725:2007 - pojęcia jednostka zapachowa i stężenie zapachowe
badania sprawności laboratorium odorymetrycznego (podstawa akredytacji)

## Slide 3
Wprowadzenie

## Slide 4
Zanieczyszczenia powietrza bywają przyczyną dużego dyskomfortu, mimo że standardy ustalone dla poszczególnych związków zwykle są dotrzymywane.
Przyczyną licznych skarg jest niepożądany zapach, a dotychczas nie ustalono krajowych standardów dotyczących odorantów, analizowanych łącznie jako grupa zanieczyszczeń.
Mimo wielokrotnych zapowiedzi nie zostało wydane rozporządzenie, o którym mowa w art. 222 ust. 5-7 Prawa ochrony środowiska (wcześniej art. 86 ust. 3-5).
Zwłoka w realizacji zapisów POŚ jest często tłumaczona brakiem ilościowych
i obiektywnych metod pomiarów stężenia odorantów w emitowanych gazach i emisji zapachowej, podczas gdy:
  dotycząca takich pomiarów norma europejska EN13725 istnieje od roku 2003,
  metoda jest obiektywna, a jej wyniki – ilościowe, powtarzalne i odtwarzalne (zgodność z systemem QA/QC), mimo że rolę czujnika pomiarowego odgrywa grupa ludzi oceniających zapach.
Szybkie wdrożenie PN-EN 13725 pozwoli zrealizować zadania wynikające z „dyrektywy odorowej” IPPC H4 – Horizontal Odour Guidance. Part 1: 'Regulation and Permitting' and Part 2: “Assessment and Control” (the final guidance documents publ. in April 2008).
Wprowadzenie

## Slide 5
Historia PN-EN 13725:2007

## Slide 6
Badania zmierzające do normalizacji olfaktometrycznych procedur pomiarowych były prowadzone przez ponad 120 lat. Ich prekursorem jest holenderski fizjolog, Hendrick Zwaardemaker (1857-1930), który w roku 1886 opisał konstrukcję urządzenia zwanego dziś olfaktometrem Zwaardemakera.
Historia PN-EN 13725:2007
Olfacte | Olfaktorische Wahrnehmung | Olfaction | Odorat | חוש הריח | Reukzin | Węch | Olfato | 嗅覚

## Slide 7
Badania zmierzające do normalizacji olfaktometrycznych procedur pomiarowych były prowadzone przez ponad 120 lat. Ich prekursorem jest holenderski fizjolog, Hendrick Zwaardemaker (1857-1930), który w roku 1886 opisał konstrukcję urządzenia zwanego dziś olfaktometrem Zwaardemakera.
Olfacte | Olfaktorische Wahrnehmung | Olfaction | Odorat | חוש הריח | Reukzin | Węch | Olfato | 嗅覚
Historia PN-EN 13725:2007

## Slide 8
Badania zmierzające do normalizacji olfaktometrycznych procedur pomiarowych były prowadzone przez ponad 120 lat. Ich prekursorem jest holenderski fizjolog, Hendrick Zwaardemaker (1857-1930), który w roku 1886 opisał konstrukcję urządzenia zwanego dziś olfaktometrem Zwaardemakera.
http://interface.fh-potsdam.de/fb4/fb4/projects/vlop01/02_instruments/beckmann_Olfactoeter/image01.html
Historia PN-EN 13725:2007

## Slide 9
Historia PN-EN 13725:2007

## Slide 10
grudzień 1986: AFNOR, Norme Française NF X 43-101:
Determination of the dilution factor
at the perception threshold.
styczeń 1987: VDI Richtlinie 3881, Blatt 1.
Olfaktometrie. Geruchsschwellenbestimmung,
marzec 1995: NNI, Dutch Preliminary Standard NVN2820,
Sensory odour measurements using an olfactometer.
The measurement of odour thresholds.
rok 1992: powołanie przez Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN, 264 Air Quality) Grupy Roboczej WG2 Odour.
Udoskonalone procedury oznaczeń olfaktometrycznych znormalizowano znacznie później.
Historia PN-EN 13725:2007

## Slide 11
Grupie WG2 powierzono opracowanie normy,
która byłaby wspólną dla krajów Unii Europejskiej
podstawą działań umożliwiających zmniejszenie uciążliwości zapachowej.
(van Harreveld A.P.: European standardisations of olfactometry.
W materiałach Seminarium: ODOURS – Control, Measurement, Regulations,
Świnoujście 1993, Wyd. Ekochem Szczecin 1993)
Pracami WG2 kierował Ton van Harreveld (Holandia),
który w r. 1993 był współorganizatorem i uczestnikiem
polsko-holendersko-niemieckiego seminarium w Świnoujściu.
CEN/TC 264 AIR QUALITY
CEN/TC 264 / WG 2 Odours
CEN/TC 264 / WG 27 Measurement of odour impact by field inspection
Historia PN-EN 13725:2007

## Slide 12
http://www.forcetechnology.com/NR/rdonlyres/E5724250-E906-44A3-91BF-BC6BB97A18D8/1352/061019_miljonews_2_web.pdf
Artykuł o CEN/TC264/WG27

## Slide 13
rok 1996: rozpoczęcie międzynarodowych badań porównawczych, w których brało udział kilkanaście specjalistycznych laboratoriów
(ICO, Interlaboratory Comparison for Olfactometry),
i kilkuletnich fachowych konsultacji.
        PUBLIKACJE:
        van Harreveld, A.P., Heeres, P.: Quality control and optimisation of dynamic olfactometry using n-butanol as a standard reference odorant, STAUB Reinhaltung der Luft, February 1995;
        Proficency Tests, Interlaboratory Comparison and Round Robin Tests, OLFAtec GmbH, Havighorster Weg 12 – 24211 Honigsee, Germany (http://www.olfatec.de/eng/ring/ring.html);
        i wiele innych.
kwiecień 2003: opublikowanie trzech oficjalnych wersji EN 13725:
        Air quality – Determination of odour concentration by dynamic olfaktometry;
        Qualité de l’air – Détermination de la concentration d’une odeur par olfactométrie dynamique;
        Luftbeschaffenheit – Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration mit dynamischer Olfaktometrie.
marzec 2005: ustanowienie przez PKN polskiej normy PN-EN 13725:2005 (U):
Jakość powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego
metodą olfaktometrii dynamicznej (uznanie wersji ang. za PN)
lipiec 2007: publikacja polskiej wersji językowej PN-EN 13725:2007
(tłumaczenie ma ten sam status co oficjalne wersje EN13725:2003).
Historia PN-EN 13725:2007

## Slide 14: PN-EN 13725:2007
precyzuje najważniejsze pojęcia, które są omawiane odrębnie : „PRÓG WYCZUWALNOŚCI” „JEDNOSTKA ZAPACHOWA” „STĘŻENIE ZAPACHOWE”
„ZESPÓŁ” „POMIAR” „CYKL”
„SERIA ROZCIEŃCZEŃ”
„SERIA PREZENTACJI”
„METODA TAK/NIE” i „METODY RÓŻNICOWE”
„OLFAKTOMETR DYNAMICZNY”
…

## Slide 15
Tu ograniczmy się do definicji pojęć:
„próg wyczuwalności”
„jednostka zapachowa”
„stężenie zapachowe”

## Slide 16
Próg wyczuwalności zapachu
pojedynczego zanieczyszczenia lub mieszaniny zanieczyszczeń
definiuje się jako stężenie (cth [μg/m3]),
przy którym zapach wyczuwa około 50% populacji ogólnej
lub 50% „zespołu” spełniającego kryteria selekcji.
Poziomy cth dla poszczególnych związków i ich mieszanin są bardzo zróżnicowane.
Podstawą olfaktometrii jest umowne przypisanie każdej z tych różnych wartości
tej samej wartości „stężenia zapachowego” (cod).
Progowi wyczuwalności (detection threshold) przypisano wartość:
c od,th = 1ou/m3 lub 1ouE/m3
gdzie:
ou, ouE - odour unit, jednostka zapachowa
(indeks E oznacza spełnienie w czasie pomiaru wymogów normy europejskiej)

## Slide 17
Definicja stężenia zapachowego
jest konsekwencją wyboru jednostki pomiarowej.
Stężenie zapachowe (cod [ouE/m3])
określonego związku chemicznego
lub dowolnej mieszaniny zanieczyszczeń powietrza
jest tyle razy większe od jedności,
ile razy trzeba rozcieńczyć badaną próbkę,
aby osiągnąć zespołowy próg wyczuwalności zapachu:
cod,th = 1 ouE/m3
cod [ouE/m3] = Z50%
gdzie:
Z50% – stopień rozcieńczenia próbki czystym powietrzem,
po którym prawdopodobieństwo wyczucia zapachu
przez członków zespołu jest równe 0,5.

## Slide 18
Pomiar stężenia zapachowego składa się z kolejnych cykli, a cykl – z serii.

## Slide 19
W PN-EN13725 określono kryterium dla precyzji (powtarzalności):
r ≤ 0,477 lub 10r ≤ 3,0
(95 % przypadków wyniki dwóch pomiarów nie różnią się bardziej niż trzykrotnie).
oraz dla dokładności (zależnej od obciążenia i precyzji):
Sprawność laboratorium zależy od:
jakości sprzętu,
sensorycznej sprawności członków zespołów,
poprawności procedur.
Jest określana z użyciem butanolu-1 (odorant odniesienia).
Umożliwia to wykorzystanie wartości odniesienia (oczekiwanego, poprawnego wyniku pomiaru):
cod [ouE/m3] = c [μg/m3] / 123 μg/m3.
gdzie:
dw – poprawność, wyrażona jako oszacowanie wewnątrzlaboratoryjnego obciążenia
(błąd systematyczny); dw = yśr – μ,
n – liczba wyników pomiarów,
r – granica powtarzalności;

## Slide 20
Aby ocenić dokładność pomiarów stężenia zapachowego
w próbkach środowiskowych,
dla których brakuje wartości odniesienia,
należy wykonać międzylaboratoryjne analizy porównawcze.
Za najlepsze oszacowanie wartości odniesienia (μ) uznaje się
średnią geometryczną ze stężeń zapachowych,
wyznaczonych we wszystkich laboratoriach.

## Slide 21
Badania umożliwiające uzyskanie przez uczestników świadectw zgodności z EN13725:2003
organizował w roku 2007 OLFAtec GmbH. ( http://www.olfatec.de/)
(system QA/QC, akredytacja laboratoriów zgodnie z ISO/IEC17025)
Ringversuch Olfaktometrie 2007
W czerwcu 2007 wykonano międzylaboratoryjne analizy dwunastu próbek
zawierających butanol-1 (o różnych stężeniach), tetrahydrotiofen (THT) i mieszaninę odorantów.
W pomiarach uczestniczyło 73 laboratoria z 16 krajów, nie tylko europejskich (USA, Australia, Chiny).
(30 z nich wykonywało testy w pełnym zakresie, RV PLUS).
Wśród tych krajów znalazła się Litwa, ale zabrakło Polski.
W badaniach nie brał udziału zespół Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza PS,
zajmujący się olfaktometrią od wielu lat.
Pracownia dysponuje wyłącznie środkami na działalność naukowo-dydaktyczną, które nie umożliwiają zakupu nowoczesnego sprzętu
i wdrożenie wszystkich procedur niezbędnych dla uzyskania akredytacji.

## Slide 22
Bardzo dziękuję za uwagę
Kontakt: