## Slide 1: Elementy olfaktometrii PODSTAWOWE POJĘCIA: „PRÓG WYCZUWALNOŚCI” „JEDNOSTKA ZAPACHOWA” „ZESPÓŁ” „POMIAR” „METODY RÓŻNICOWE”

## Slide 2
Próg wyczuwalności zapachu pojedynczego zanieczyszczenia lub mieszaniny zanieczyszczeń
klasycznie definiuje się jako takie stężenie (cth [μg/m3]),
przy którym zapach wyczuwa około 50% populacji ogólnej.
Poziomy cth dla poszczególnych związków są bardzo zróżnicowane,
a poziomy cth mieszanin – nieznane i nieprzewidywalne.
Podstawą olfaktometrii jest umowne przypisanie każdej z tych różnych wartości
tej samej, jednostkowej wartości „stężenia zapachowego”.
Jednostka zapachowa, odour unit, ou
      Stężenie zapachowe, odour concentration, cod [ou/m3]
      Próg wyczuwalności, detection threshold cth [μg/m3]
      cod,th = 1 ou/m3

## Slide 3
W normie EN13725:2003 definicję jednostki, odwołującą się do populacji ogólnej,
zastąpiono definicją opartą na cechach węchu
mniej zróżnicowanej populacji standardowej (członkowie „zespołu”).
Prawdopodobieństwo wyczucia zapachu
przez członków zespołu jest równe 0,5,
gdy stężenie zapachowe jest równe
jednej europejskiej jednostce zapachowej (ouE) w metrze sześciennym:
cod,th = 1 ouE/m3.
Wartości europejskiej jednostki zapachowej
odpowiada masa n-butanolu równa
1ouE = 123 μg
(EROM, European Reference Odour Mass).

## Slide 4: POJĘCIE „ZESPÓŁ”

## Slide 5
Pojęcie „zespół”
Podczas selekcji kandydatów wykonuje się co najmniej dziesięć oznaczeń indywidualnego progu wyczuwalności zapachu n-butanolu, ITEn-butanol
(ITE - Individual Threshold Estimate).
Pomiary są wykonywane w czasie co najmniej trzech sesji pomiarowych,
z co najmniej jednym dniem przerwy między sesjami.
Obliczana jest średnia geometryczna z uzyskanych wartości ITEn-butanol [μg/m3]
oraz odchylenie standardowe z logarytmów tych wartości (sITE).
Członkiem zespołu może być osoba, dla której:
  średnia geometryczna z ITEn-butanol mieści się
  w zakresie od 62μg/m3 do 246μg/m3 (20-80ppb),
  antylogarytm z sITE jest mniejszy niż 2,3.
Do zespołu mogą być przyjęte osoby spełniające określone
kryteria, dotyczące sprawności węchu.

## Slide 6
Pojęcie „zespół”
PRZYKŁAD ITE log ITE
520 2,716
310 2,491
85 1,929
50 1,699
240 2,380
88 1,944
62 1,792
110 2,041
92 1,964
140 2,146
ŚREDNIA 169,7
ODCH.STD. 0,3237

## Slide 7
X śr geom = 10 2,5 = 316,23
Dygresja: Dlaczego obliczamy średnią geometryczną?
X śr arytm = (20+30) / 2 = 25
← geometryczny szereg stężeń

## Slide 8: POJĘCIE „STĘŻENIE ZAPACHOWE”

## Slide 9
Stężenie zapachowe (cod [ouE/m3]) jest tyle razy większe od jedności,
ile razy trzeba rozcieńczyć badaną próbkę,
aby osiągnąć próg wyczuwalności zapachu:
cod,th = 1 ouE/m3
cod [ouE/m3] = Z50%
Z50% – stopień rozcieńczenia próbki czystym powietrzem,
po którym prawdopodobieństwo wyczucia zapachu przez członków zespołu jest równe 0,5.
Definicja stężenia zapachowego określonego związku chemicznego
lub dowolnej mieszaniny zanieczyszczeń powietrza
jest konsekwencją wyboru jednostki pomiarowej.

## Slide 10
Z50% = 3
WYNIK:
Przed rozcieńczeniem:
cod = 3 ouE / m3
Zasada oznaczania stężenia zapachowego nieznanych zanieczyszczeń, cod [ou/m3]
Jeżeli pomiar jest wykonywany zgodnie z PN-EN 13725, wynikiem jest cod [ouE/m 3])
50% TAK
?

## Slide 11
Z50% = 3
50% TAK
ANALIZA GC : cA = 3 ppm
Zasada oznaczania indywidualnego progu węchowej wyczuwalności związku A, ITEA
(ITE - Individual Threshold Estimate)
WYNIK: ITEA = CA/ Z50% = 1 ppm

## Slide 12
BADANIA WARTOŚCI INDYWIDUALNYCH
są prowadzone w celu selekcji
kandydatów do zespołów pomiarowych.
Stosuje się próbki o znanym stężeniu określonego, czystego związku chemicznego.
BADANIA ZESPOŁOWE
prowadzi się zwykle w celu określenia łącznego „stężenia zapachowego” licznych zanieczyszczeń rzeczywistych próbek zanieczyszczonego powietrza.
Są wykonywane przez zespół – czyli grupę ludzi spełniających kryteria selekcji.
ZNANY BODZIEC,
OCENIANA SPRAWNOŚĆ „ELEMENTÓW PRZYRZĄDU POMIAROWEGO”
ZNANA SPRAWNOŚĆ „PRZYRZĄDU POMIAROWEGO”,
POSZUKIWANA
WIELKOŚĆ BODŹCA
Niezależnie od celu badań stosuje się te same ogólne zasady postępowania i taki sam sprzęt pomiarowy.

## Slide 13: OLFAKTOMETRIA DYNAMICZNA Olfaktometry Przebieg pomiarów

## Slide 14
Olfaktometr dynamiczny jest urządzeniem rozcieńczającym
strumień badanej próbki strumieniem czystego powietrza.
Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:
możliwość rozcieńczania w zakresie od < 27 do  214.
możliwość ustawienia współczynnika kroku między rozcieńczeniami od 1,4 do 2,4
strumień wypływający z króćca pomiarowego: ≥ 20 dm3/min
prędkość powietrza wypływającego z króćca ≥ 0,2 m/s i ≤ 0,5 m/s

## Slide 15
Przygotowanie próbki powietrza o znanym stężeniu n-butanolu (analiza lub odmierzanie ilości cieczy i powietrza) lub pobranie próbki rzeczywistej.
Przygotowanie „serii rozcieńczeń” próbki czystym powietrzem
Najbardziej rozcieńczona próbka serii powinna być bezwonna dla wszystkich oceniających, a wszystkie wartości Z powinny stanowić szereg geometryczny, np. Z = 2, 4, 8, 16, 32 … (konsekwencja prawa Webera-Fechnera).
Prezentacja próbek serii rozcieńczeń oceniającemu:
    sekwencyjnie w górę (coraz większe stężenie odoranta),
    sekwencyjnie w dół (coraz mniejsze stężenie odoranta)
    w kolejności losowej.
    Najczęściej stosuje się metody wymuszonego wyboru.
Stosowanie pierwszej z tych metod pozwala zmniejszyć błędy spowodowane adaptacją węchu do danego zapachu (zbyt krótkimi przerwami między kolejnymi prezentacjami). Przyczyną błędów może być jednak autosugestia („błąd oczekiwania”; osoba badana wie, że stężenie odoranta jest coraz wyższe i zna zapach, na który oczekuje). Błąd ten można zmniejszyć często przerywając serię prezentacji kolejnych próbek o coraz większym stężeniu prezentacjami „ślepej próby” (czyste powietrze). Ślepa próba jest prezentowana w kolejności losowej. Osoba oceniana powinna wiedzieć, że pewna część próbek (zgodnie z PN-EN 13725 co najmniej 20%) to czyste powietrze.
Oznaczenia ITEn-butanol i cod [ou/m3]
    metoda TAK-NIE,
    metody różnicowe

## Slide 16
NIE-NIE-NIE-NIE-NIE-TAK-NIE-TAK-TAK-NIE-TAK-TAK
(niebieska czcionka – „ślepa próba”)
Metoda TAK-NIE
Operator prezentuje poszczególne próbki serii osobie badanej prosząc o odpowiedź TAK (czuję) lub NIE (nie czuję). Niektóre procedury pomiarów dopuszczają przyjmowanie odpowiedzi NIE WIEM lub zalecają gromadzenie trzech rodzajów odpowiedzi: NIE, TAK (zgaduję) i TAK (jestem pewny).
Podając próbki „sekwencyjnie w górę” oczekujemy – w najprostszym przypadku - odpowiedzi:

## Slide 17: Metoda TAK-NIE

## Slide 18
Prezentacja jednej osobie jednej serii rozcieńczeń próbki z n-butanolem pozwala oszacować indywidualny próg wyczuwalności zapachu n-butanolu, ITEn-butanol .
Jest to średnia geometryczna między stężeniami odoranta (c), odpowiadającymi ostatniej odpowiedzi NIE i pierwszej TAK.
NIE-NIE-NIE-NIE-NIE-TAK-NIE-TAK-TAK-NIE-TAK-TAK
0 c1 c2 0 c3 c4 0 c5 c6 0 c7 c8

## Slide 19
NIE-NIE-NIE-NIE-NIE-TAK-NIE-TAK-TAK-NIE-TAK-TAK
0 Z1 Z2 0 Z3 Z4 0 Z5 Z6 0 Z7 Z8
Prezentacja jednej osobie jednej serii rozcieńczeń próbki o nieznanym składzie pozwala obliczyć „indywidualne oszacowanie stężenia zapachowego”, ZITE.
Jest to średnia geometryczna między wartościami stopnia rozcieńczenia Z, odpowiadającymi ostatniej odpowiedzi NIE i pierwszej TAK.

## Slide 20: Pomiar metodą TAK-NIE
Film „TO7”: Oznaczanie progu wyczuwalności węchowej
z użyciem olfaktometru TO7

## Slide 21
Pojęcie „pomiar”
Zgodnie z PN-EN 13725 pomiar składa się z kolejnych cykli, a cykl – z serii.
Seria rozcieńczeń to prezentacja wszystkich rozcieńczeń jednemu członkowi zespołu.
Zwykle jest to 5 lub 6 (co najmniej 3) prezentacji o malejącej wartości Z.
Seria prezentacji, to prezentacja jednego rozcieńczenia wszystkim członkom zespołu.
Cykl, to prezentacja całej serii rozcieńczeń wszystkim członkom zespołu.
Pomiar składa się z co najmniej trzech cykli.
Pierwszy z cykli może być traktowany jako treningowy. Jego wyniki mogą systematycznie nie być uwzględniane podczas obliczeń (zgodnie z regulaminem laboratorium).
W poprawnie wykonanej serii malejących rozcieńczeń co najmniej dwa ZTAK
pojawiają się po co najmniej jednym ZNIE.
Wynikiem serii jest wartość ZITE,
czyli średnia geometryczna między ostatnim ZNIE i pierwszym z co najmniej dwóch kolejnych ZTAK.

## Slide 22
Pojęcie „pomiar”
W poprawnie wykonanej serii malejących rozcieńczeń co najmniej dwa ZTAK
pojawiają się po co najmniej jednym ZNIE.
Wynikiem serii jest wartość ZITE,
czyli średnia geometryczna między ostatnim ZNIE i pierwszym z co najmniej dwóch kolejnych ZTAK.
Seria rozcieńczeń to prezentacja wszystkich rozcieńczeń jednemu członkowi zespołu.
Zwykle jest to 5 lub 6 (co najmniej 3) prezentacji o malejącej wartości Z.
Seria prezentacji, to prezentacja jednego rozcieńczenia wszystkim członkom zespołu.
Cykl, to prezentacja całej serii rozcieńczeń wszystkim członkom zespołu.
Pomiar składa się z co najmniej trzech cykli.
Pierwszy z cykli może być traktowany jako treningowy. Jego wyniki mogą systematycznie nie być uwzględniane podczas obliczeń (zgodnie z regulaminem laboratorium).
Zgodnie z PN-EN 13725 pomiar składa się z kolejnych cykli, a cykl – z serii.

## Slide 23
Pojęcie „pomiar”
Stosując metodę TAK/NIE
do każdej serii rozcieńczeń
należy włączyć
co najmniej jedną próbkę ślepą
(ZERO; pozycja w serii – losowa).
Seria rozcieńczeń to prezentacja wszystkich rozcieńczeń jednemu członkowi zespołu.
Zwykle jest to 5 lub 6 (co najmniej 3) prezentacji o malejącej wartości Z.
Seria prezentacji, to prezentacja jednego rozcieńczenia wszystkim członkom zespołu.
Cykl, to prezentacja całej serii rozcieńczeń wszystkim członkom zespołu.
Pomiar składa się z co najmniej trzech cykli.
Pierwszy z cykli może być traktowany jako treningowy. Jego wyniki mogą systematycznie nie być uwzględniane podczas obliczeń (zgodnie z regulaminem laboratorium).
Zgodnie z PN-EN 13725 pomiar składa się z kolejnych cykli, a cykl – z serii.

## Slide 24
Pojęcie „pomiar”
Po przeprowadzeniu pomiaru operator powinien dysponować
co najmniej dwunastoma wartościami ZITE
(co najmniej 3 cykle * co najmniej 4 członków zespołu).
Stosując metodę TAK/NIE
do każdej serii rozcieńczeń
należy włączyć
co najmniej jedną próbkę ślepą
(ZERO; pozycja w serii – losowa).
Zgodnie z PN-EN 13725 pomiar składa się z kolejnych cykli, a cykl – z serii.

## Slide 25
Ocena sprawności węchu
Jeżeli rozcieńczaną próbką jest powietrze zanieczyszczone n-butanolem, którego stężenie (c) jest znane, indywidualny próg wyczuwalności oblicza się jako iloraz:
ITE = c / ZITE
Aby ocenić, czy oceniana osoba może być członkiem zespołu, należy zgromadzić co najmniej 10 wartości ITE i sprawdzić zgodność z kryteriami:
średnia geometryczna w zakresie 20-80 ppm,
antylogarytm z odchylenia standardowego zbioru logarytmów ≤ 2,3.
Obliczanie stężenia zapachowego (cod)
Z zebranych wartości ZITE oblicza się średnią geometryczną i sprawdza, czy ilorazy ZITE / ZITE,śr mieszczą się w zakresie 0,2-5,0.
Jeżeli tak, wartość średnią uznaje się za wynik pomiaru.
Jeżeli nie, wyłączane są wszystkie wyniki tego członka zespołu, którego wyniki były najbardziej odstające, po czym powtarza się sprawdzanie zgodności pozostałych wyników z kryterium weryfikacji.
Pomiar jest ważny, jeżeli kryteria spełniają co najmniej 4 osoby.

## Slide 26
Podczas badań wrażliwości węchu i pomiarów stężenia zapachowego stosowane są najczęściej testy „parzyste”, „trójkątowe” i „dwa z pięciu”.
Osobie wykonującej „test parzysty” lub „test trójkątowy” są prezentowane dwie lub trzy próbki (odpowiednio).
W laboratoriach odorymetrii środowiskowej zwykle porównuje się próbkę lub dwie próbki czystego powietrza z próbką powietrza zanieczyszczonego.
Próbka zanieczyszczona, to powietrze zawierające znaną ilość:
określonego związku chemicznego
(badania sprawności węchu lub oznaczenia progu wyczuwalności)
badanego gazu rzeczywistego, zawierającego nieznane zanieczyszczenia
(oznaczenia stężenia zapachowego zanieczyszczeń przemysłowych itp.).
Uczestnicy badań są proszeni o powąchanie obu lub wszystkich trzech próbek i wskazanie, która z nich jest zanieczyszczona.
Metody różnicowe

## Slide 27: Metody różnicowe
Podczas badań wrażliwości węchu i pomiarów stężenia zapachowego stosowane są najczęściej testy „parzyste”, „trójkątowe” i „dwa z pięciu”.
Osobie wykonującej „test parzysty” lub „test trójkątowy” są prezentowane dwie lub trzy próbki (odpowiednio).
W laboratoriach odorymetrii środowiskowej zwykle porównuje się próbkę lub dwie próbki czystego powietrza z próbką powietrza zanieczyszczonego.
Próbka zanieczyszczona, to powietrze zawierające znaną ilość:
określonego związku chemicznego
(badania sprawności węchu lub oznaczenia progu wyczuwalności)
badanego gazu rzeczywistego, zawierającego nieznane zanieczyszczenia
(oznaczenia stężenia zapachowego zanieczyszczeń przemysłowych itp.).
Uczestnicy badań są proszeni o powąchanie obu lub wszystkich trzech próbek i wskazanie, która z nich jest zanieczyszczona.

## Slide 28
Jeżeli stosowana jest „metoda wymuszonego wyboru” – próbkę zanieczyszczoną trzeba wskazać również wtedy, gdy zapach próbek uważamy za identyczny.
Prawdopodobieństwo poprawnego wskazania próbki zanieczyszczonej jest równe 1/2 lub 1/3, zależnie tego, czy wykonujemy test parzysty, czy trójkątowy.
Uwaga: wnioskowanie na podstawie rachunku prawdopodobieństwa wymaga wielokrotnych powtórzeń testu!
Indywidualny próg węchowej wyczuwalności jest wyznaczany z wykorzystaniem skorygowanego udziału poprawnych wskazań (f popr), obliczanego dla obu testów jako, odpowiednio:
lub
Próg wyczuwalności to stężenie, któremu odpowiada wartość f popr = 1/2