## Slide 1
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska PS
Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska
PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA
SZTUCZNE SIECI NEURONOWE W ODORYMETRII
Koncepcja "systemu GC-NN" i wyniki badań wstępnych
prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider
Współpracownicy:
dr inż. Bartosz Wyszyński
dr inż. Małgorzata Zamelczyk-Pajewska
mgr inż. Beata Krajewska
dr inż. Barbara Mazur-Chrzanowska
mgr inż. Monika Sosialuk
i inni

## Slide 2
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska PS
Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska
PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA
SZTUCZNE SIECI NEURONOWE W ODORYMETRII
Koncepcja "systemu GC-NN" i wyniki badań wstępnych
Granty KBN:
2002-2004: INTENSYWNOŚĆ ZAPACHU. Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe
2005-2007: ODORYMETRIA – Nowe metody pomiarów
Publikacje: patrz wykaz na www.wtiich.ps.pl (WTiICh/Zakłady/zepiś)

## Slide 3
OGÓLNE INFORMACJE O WĘCHU BIOLOGICZNYM
Zapach jako ważny czynnik jakości życia
Mechanizm percepcji zapachu
Intensywność zapachu a chemiczny skład ocenianej próbki
SYSTEM GC-NN
Koncepcja GC-NN
Wyniki I etapu badań
Proponowana procedura przygotowań GC – NN do monitoringu zapachu
Treść prezentacji

## Slide 4
Zapach jako ważny czynnik jakości życia
Zapach – jego rodzaj i siła – jest ważnym elementem jakości życia. Z jego wpływu na nasze samopoczucie i zdrowie nie zawsze zdajemy sobie sprawę.
Trudne problemy percepcji zapachu dotychczas nie zostały ostatecznie wyjaśnione, mimo wysiłków specjalistów z różnych dziedzin (chemia spożywcza, chemia gospodarcza, fizjologia, psychologia, psychofizjologia i inne).
Notes: Jakość wielu różnych artykułów codziennego użytku jest oceniana z uwzględnieniem ich zapachu. Zagadnienia te są od dawna przedmiotem badań i tematem licznych publikacji. Największa ich liczba dotyczy zapachu artykułów spożywczych i kosmetyków.
Dużo rzadziej ukazują się publikacje dotyczące zapachu powietrza atmosferycznego lub powietrza wnętrz (bardzo często decydującego o naszym samopoczuciu).

## Slide 5
Zapach jako ważny czynnik jakości życia
Zapach – jego rodzaj i siła – jest ważnym elementem jakości życia. Z jego wpływu na nasze samopoczucie i zdrowie nie zawsze zdajemy sobie sprawę.
Trudne problemy percepcji zapachu dotychczas nie zostały ostatecznie wyjaśnione, mimo wysiłków specjalistów z różnych dziedzin (chemia spożywcza, chemia gospodarcza, fizjologia, psychologia, psychofizjologia i inne).
Notes: Postęp w zakresie doskonalenia jakości kompozycji zapachowych oraz ograniczania uciążliwości zapachów niepożądanych hamuje brak jednoznacznych metod pomiarów. Zapach jest wciąż jeszcze oceniany przez ludzi – ekspertów o wysokich kwalifikacjach lub grupy oceniających o przeciętnym węchu.
W ostatnich latach coraz częściej wykorzystywany jest też „elektroniczny nos”. Elektroniczne nosy rozpoznają rodzaj zapachu - nie określają jego intensywności.

## Slide 6
Zapach jako ważny czynnik jakości życia
Zapach – jego rodzaj i siła – jest ważnym elementem jakości życia. Z jego wpływu na nasze samopoczucie i zdrowie nie zawsze zdajemy sobie sprawę.
Trudne problemy percepcji zapachu dotychczas nie zostały ostatecznie wyjaśnione, mimo wysiłków specjalistów z różnych dziedzin (chemia spożywcza, chemia gospodarcza, fizjologia, psychologia, psychofizjologia i inne).
Notes: Postęp w zakresie doskonalenia jakości kompozycji zapachowych oraz ograniczania uciążliwości zapachów niepożądanych hamuje brak jednoznacznych metod pomiarów. Zapach jest wciąż jeszcze oceniany przez ludzi – ekspertów o wysokich kwalifikacjach lub grupy oceniających o przeciętnym węchu.
W ostatnich latach coraz częściej wykorzystywany jest też „elektroniczny nos”. Elektroniczne nosy rozpoznają rodzaj zapachu - nie określają jego intensywności.

## Slide 7
Budowa analizatora węchowego (podstawy)
Linda Buck i Richard Axel
Nagroda Nobla 2004 w dziedzinie medycyny
Mechanizm percepcji zapachu
Notes: Dotychczasowe próby obiektywizacji ocen intensywności zapachu polegają na poszukiwaniu jej zależności
od stężenia związków zapachowych w powietrzu.
Proponowane są równania nazywane prawami psychofizycznymi i modelami interakcji węchowych.

## Slide 8
Budowa analizatora węchowego (podstawy)
Notes: <number>
<footer>
<date/time>
Oddychając wprowadzamy próbki powietrza do jamy nosowej, którą tylko blaszka sitowa oddziela od najbardziej atawistycznych części mózgu - opuszki węchowej. Do opuszki docierają aksony komórek węchowych.
Żaden z pozostałych zmysłów nie jest tak bezpośrednio związany z mózgiem!
Od strony jamy nosowej komórki te są zakończone licznymi drobnymi rzęskami, które „łowią” zanieczyszczenia wdychanego powietrza.
Przyjrzyjmy się jednej z komórek węchowych.

## Slide 9
Przemieszczanie się fali depolaryzacji wzdłuż komórki
synapsy
Budowa analizatora węchowego (podstawy)
Notes: <number>
<footer>
<date/time>
Każda z komórek jest otoczona podwójną warstwą lipidową - warstewką nie rozpuszczalnego w wodzie tłuszczu. Błona jest spolaryzowana (jest naładowanym kondensatorem o napięciu ~70 mV). Na wewnętrznej powierzchni gromadzi się nadmiar dodatnich jonów (kolor czerwony, znak +).
Jony + nie przepływają na zewnątrz dopóki błonka jest szczelna. Cząsteczki związków zapachowych, które docierają z zewnątrz mogą to zmienić, jeżeli mają odpowiednie kształty.
Uczestniczą w tym pływające w błonie cząsteczki białek - receptory białkowe. Są to cząsteczki biologicznie aktywne, które zmieniają kształt pod wpływem zmian zachodzących w ich środowisku.
Niektóre zmiany kształtu prowadzą do powstania kanalików, którymi „uciekają” jony. Powstaje sygnał elektryczny, który przemieszcza się wzdłuż nerwu.

## Slide 10
czujniki
analizator
Struktura warstwowa
Konwergencja i dywergencja
Połączenia zwrotne
Zmienne wagi
i progi pobudzenia
(uczenie się - wzmacnianie
określonych połączeń
synaptycznych)
Notes: <number>
<footer>
<date/time>
Na powierzchni nabłonka węchowego (około 5 cm2)
znajduje się około 106 - 107 komórek węchowych.
Zawierają około 1000 różnych receptorów białkowych.
Uważa się, że:
- w każdej komórce aktywny jest tylko jeden rodzaj receptora,
- są rozmieszczone w nabłonku losowo,
- komórki jednego rodzaju są połączone z określonym
obszarem opuszki węchowej
(pierwszy etap analizy sygnałów).

## Slide 11
Linda Buck i Richard Axel
Nagroda Nobla 2004
w dziedzinie medycyny
Notes: Dotychczasowe próby obiektywizacji ocen intensywności zapachu polegają na poszukiwaniu jej zależności
od stężenia związków zapachowych w powietrzu.
Proponowane są równania nazywane prawami psychofizycznymi i modelami interakcji węchowych.

## Slide 12
http://nobelprize.virtual.museum/
medicine/laureates/2004/buck-slides.pdf
Notes: <number>
<footer>
<date/time>
Każda z komórek jest otoczona podwójną warstwą lipidową - warstewką nie rozpuszczalnego w wodzie tłuszczu. Błona jest spolaryzowana (jest naładowanym kondensatorem o napięciu ~70 mV). Na wewnętrznej powierzchni gromadzi się nadmiar dodatnich jonów (kolor czerwony, znak +).
Jony + nie przepływają na zewnątrz dopóki błonka jest szczelna. Cząsteczki związków zapachowych, które docierają z zewnątrz mogą to zmienić, jeżeli mają odpowiednie kształty.
Uczestniczą w tym pływające w błonie cząsteczki białek - receptory białkowe. Są to cząsteczki biologicznie aktywne, które zmieniają kształt pod wpływem zmian zachodzących w ich środowisku.
Niektóre zmiany kształtu prowadzą do powstania kanalików, którymi „uciekają” jony. Powstaje sygnał elektryczny, który przemieszcza się wzdłuż nerwu.

## Slide 13
http://bi.gazeta.pl/im/6/2322/m2322416.jpg
Budowa analizatora węchowego (podstawy)

## Slide 25
http://nobelprize.virtual.museum/
medicine/laureates/2004/buck-slides.pdf

## Slide 26
Prawa psychofizyczne
Modele interakcji węchowych
percepcyjne (psychologiczne)
psychofizyczne
Kierunki badań Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza
Intensywność zapachu a chemiczny skład ocenianej próbki
Notes: Dotychczasowe próby obiektywizacji ocen intensywności zapachu polegają na poszukiwaniu jej zależności
od stężenia związków zapachowych w powietrzu.
Proponowane są równania nazywane prawami psychofizycznymi i modelami interakcji węchowych.

## Slide 27
Prawa psychofizyczne
dotyczą zależności intensywności zapachu (S) od stężenia odorantów (c):
prawo Webera i Fechnera:
S = kWF log (c/cth)
prawo Stevensa:
S = kS (c – cth) n
lub
S = kS  cn
gdzie:
kWF, kS, cth, n - stałe empiryczne (cth – próg węchowej wyczuwalności).
Notes: Najbardziej znane są:
logarytmiczne prawo Webera-Fechnera
i potęgowe prawo Stevensa.
Symbole:
I – intensywność zapachu, S – stężenia odoranta, SPWW – próg węchowej wyczuwalności,
kWF, kS, n - stałe empiryczne

## Slide 28
Modele percepcyjne (psychologiczne)
wiążą intensywność zapachu mieszaniny odorantów (SAB)
i jej składników występujących pojedynczo (SA, SB).
Przykład:
SAB = (SA2 + SB2 + 2 SA SB cos w ) 0,5 (suma wektorowa, Zwaardemaker 1908)
SAB = SA + SB + 2 (SASB) 0,5 cos u (model U; Patte i Laffort 1979)
gdzie:
w, u – stałe empiryczne, charakterystyczne dla danej pary A-B
Notes: Najbardziej popularny psychologiczny model węchowych interakcji opiera się na założeniu, że intensywność zapachu mieszaniny dwóch związków zapachowych jest wektorową sumą intensywności zapachu składników mieszaniny.
Kąt alfa jest charakterystyczny dla danej pary odorantów i wynosi zwykle:
alfa w = od 102 do 115 stopni.
czyli
cos alfa w = od (- 0,2079) do (- 0,4226)

## Slide 29
Modele psychofizyczne
opisują zależność intensywności zapachu mieszaniny (SAB) od stężeń odorantów (cA, cB).
Przykład (model UPL2; Laffort, Etcheto, Patte i Marfaing, 1989):
SAB = ( SA2 + SB2 + 2 SA SB cos UPL2 ) 0,5
gdzie:
cos UPL2 = ( SA cos A + SB cos B ) / ( SA + SB )
SA = kS,A cAnA
SB = kS,B cB nB
cos A = [ 1 – P nA - (1–P) nA ] / [ 2 P nA / 2 (1–P) nA / 2 ]
cos B = [ 1 – P nB - (1–P) nB ] / [ 2 P nB / 2 (1–P) nB / 2 ]
P = SB1 / nB / [ SA1 / nA + SB1 / nB ]
Notes: Znany psychofizyczny model UPL2 jest próbą kompilacji prawa Stevensa i modelu sumowania wektorowego.
Zaproponowano sposób wykorzystania informacji o stężeniach składników mieszaniny odorantów A i B (SA i SB) oraz równań Stevensa, wyznaczonych osobno dla obu związków (wartości wykładnika nA i nB).

## Slide 30
Intensywność zapachu, S
Logarytm stężenia; log (c [ppm])
PRZYKŁAD 1
(B. Wyszyński, Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza, praca doktorska, Szczecin 2001)
S
S
S
S
c
c
Notes: Próby weryfikacji proponowanych równań były wykonywane Pracowni w latach 1998-2000, między innymi w ramach pracy doktorskiej Bartosza Wyszyńskiego.
Wykonano liczne zespołowe oceny intensywności zapachu powietrza zanieczyszczonego cykloheksanolem, cykloheksanonem, cykloheksanem i heksanem.
Stwierdzono znaczne różnice między wartościami oczekiwanymi na podstawie znanych modeli interakcji węchowych i wynikami pomiarów sensorycznych.

## Slide 31
Próg wyczuwalności zapachu [ppm]
Współczynnik Webera - Fechnera
Udział molowy heksanu w mieszaninie z cykloheksanem [ppm]
Notes: Zaobserwowano trudną do wyjaśnienia zależność progu wyczuwalności mieszanin dwóch odorantów
od proporcji składników.
To samo dotyczy współczynnika Webera-Fechnera.

## Slide 32
Cykloheksanol (A) – cykloheksanon (B) – cykloheksan (C);
względne udziały objętościowe: x, y, w:
SPWW = 7,72x + 10,72y + 342,01w + 30,11xy + 2008xw - 3096yw + 34x2y - 34xy2
kWF = 3,035x + 3,46y + 3,65w + 2,27xy - 1,13xz + 1,48yz
cth k
C C
B B
A A
PRZYKŁAD 2
(Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza, 2001)
Notes: Badania intensywności zapachu próbek powietrza zawierających trzy odoranty ujawniły jeszcze więcej zagadkowych zależności.
Ilustrują to wykresy zależności progu wyczuwalności i współczynnika Webera-Fechnera mieszanin cykloheksanolu, cykloheksanonu i heksanu od molowych udziałów składników.

## Slide 33
Koncepcja GC - NN
Notes: Postanowiono podjąć próby oznaczania intensywności zapachu z wykorzystaniem idei elektronicznego nosa - na podstawie informacji charakteryzujących całą mieszaninę.
Moja praca dotyczy wykorzystania chromatogramów (GC) traktowanych jak specyficzne „odciski palca mieszanin” -
- jak charakterystyczne obrazy, które mogą być "skojarzone" z określonymi zapachami przez odpowiednio przygotowaną sztuczną sieć neuronową (NN).

## Slide 34
Pole zróżnicowanych czujników
elektronicznego nosa,
zastępujące nabłonek węchowy nosa biologicznego
Detektor chromatografu gazowego,
zastępujący pole czujników
elektronicznego nosa
Elektroniczny nos System GC-NN
Sztuczna sieć neuronowa,
zastępująca biologiczny analizator węchowy
Notes: U podstaw pracy leży założenie, że funkcje zestawu zróżnicowanych czujników elektronicznego nosa, równocześnie poddawanych działaniu badanej mieszaniny gazów,
może spełniać detektor chromatografu gazowego,
reagujący na obecność kolejno wprowadzanych frakcji tej mieszaniny.

## Slide 35
Próbka badanego gazu
Notes: U podstaw pracy leży założenie, że funkcje zestawu zróżnicowanych czujników elektronicznego nosa, równocześnie poddawanych działaniu badanej mieszaniny gazów,
może spełniać detektor chromatografu gazowego,
reagujący na obecność kolejno wprowadzanych frakcji tej mieszaniny.

## Slide 36
CECHY ZAPACHU
np. rodzaj (podobieństwo do wzorca), intensywność (siła), jakość hedoniczna
Informacja
zakodowana
w przestrzeni
Informacja
zakodowana
w czasie
ANALIZA SYGNAŁÓW
(wytrenowana sieć neuronowa - model analizatora węchowego)
Notes: Elektroniczny nos, EN rozpoznaje rodzaj zapachu, jeżeli pod wpływem próbki (np. próbka aromatyzowanego powietrza) i wzorca (np. naturalna cytryna) powstaje podobna „mapa pobudzeń” zestawu czujników. Podobieństwo można oceniać z użyciem różnych NN.
Chromatogram – uszeregowane w czasie sygnały detektora GC (prawa strona) – dostarcza podobnych informacji co „mapa pobudzeń”. Podobieństwo chromatogramów próbki i wzorca o znanej intensywności zapachu może informować o intensywności zapachu próbki.

## Slide 37
Wyniki I etapu badań
(2002 – 2004)
Notes: Podczas badań rozpoznawczych stosowałam hipotetyczne zbiory treningowe oraz zbiory sporządzone z wykorzystaniem wyników sensorycznych pomiarów, wcześniej wykonywanych w Pracowni.

## Slide 38
Mieszaniny modelowe
Ponad 130 próbek powietrza zawierającego:
lotne składniki olejku cytrynowego
oraz
aceton,
etanol,
izopropanol,
octan izoamylu.
Notes: Wspólnie z dwunastoosobową grupą studentów Ochrony Środowiska wykonaliśmy chromatograficzno-sensoryczne badania próbek powietrza zawierającego:
lotne składniki olejku cytrynowego
oraz różne ilości acetonu, etanolu, izopropanolu i octanu izoamylowego.

## Slide 39
Histogram sensorycznych ocen jednej próbki S7M3P5 przez 12 osób
Chromatogramy próbek
Notes: Za zmienne objaśniające intensywność zapachu postanowiłam uznać powierzchnie pięciu pików GC rejestrowanych w warunkach zamierzonego nie pełnego chromatograficznego rozdziału - odpowiadających zaznaczonym czasom retencji.
Intensywność zapachu była określana przy użyciu n-butanolowej skali wzorców.
Typowy histogram ilustruje precyzję tych oznaczeń (odchylenie standardowe wynosi 0,96).

## Slide 40
Lp. Powierzchnia pików Pt [mm2] o czasach retencji t [min] S1, med
3,8 5,3 8,4 11,8 15,5
1 4 7 7 24 72 2,0
2 354 790 218 189 778 3,5
3 17 10 33 84 345 3,0
4 89 395 398 252 1035 2,0
5 354 395 144 781 864 5,5
6 4 20 26 32 133 3,5
7 44 593 217 685 767 4,5
8 2 40 55 24 99 2,0
9 50 0 165 84 179 4,0
10 8 112 48 150 238 3,0
11 44 0 218 688 776 3,0
12 8 0 133 104 155 3,0
13 8 149 196 46 189 3,0
14 0 19 78 84 238 3,0
15 2 1 18 20,9 82 2,5
16 8 0 44 138 189 4,0
17 13 25 14 44 79 2,5
18 83 131 75 72 189 4,5
19 6 9 10 21 77 4,0
20 0 30 12 26 107 2,0
21 67 149 44 46 190 3,0
22 354 395 144 781 864 3,0
23 44 593 217 685 767 4,0
24 4 10 8 19 77 1,5
25 67 75 31 159 219 5,5
26 0 37 30 76 206 4,0
27 4 7 7 24 72 2,0
28 2 30 38 133 462 2,5
… … … … … … …
… … … … … … …
1578 33 95 144 781 864 3,0
Notes: UWAGA! Tu brakuje kolumny z ocenami indywidualnymi!
Otrzymane wyniki analiz sensoryczno-chromatograficznych
stanowiły podstawowy zbiór treningowy, złożony z 1578 wzorców, który wykorzystywałam podczas przygotowywania sieci neuronowej
do ocen intensywności zapachu.
Podczas treningów stosowałam zbiory
o różnej wielkości i różnym stopniu wygładzenia:
- zawierające wszystkie indywidualne oceny intensywności zapachu,
- oceny nie odbiegające od średniej bardziej niż o wartość odchylenia standardowego (SD=0,85),
- mediany ocen każdej z próbek.
Najlepsze wyniki uzyskałam stosując zbiory danych
mieszczące się w zakresie: średnia ±SD.

## Slide 41
Rozkład
różnic
(S1 - S2)
Przykład zastosowania 1446 wzorców uczących
i 132 wzorców testowych (mediany)
Wyniki ocen sensorycznych i wskazania sieci neuronowej
Różnice między wynikami pomiarów i wskazaniami sieci
(S1 - S2) Intensywność zapachu, S
Notes: Rysunek ilustruje wyniki jednego z testów,
przeprowadzonego po treningu z użyciem 1446 wzorców.
Zdolność wyszkolonej sieci do generalizacji oceniałam:
klasycznie - na podstawie wartości błędu RMS testu,
(może warto wzór i wartość zamieścić na slajdzie?
oraz w specyficzny sposób - obliczając procentowy udział poprawnych odpowiedzi podawanych przez sieć podczas testu.
Przyjęłam, że poprawne są te odpowiedzi sieci,
które nie różnią się od mediany ocen sensorycznych o więcej niż 0,5 lub 1,0.
W przedstawionym przypadku sieć udzielała ....... % i ....... %
tak zdefiniowanych odpowiedzi poprawnych.

## Slide 42
Zależność udziału poprawnych odpowiedzi od liczby wzorców uczących
|S1 – S2| < 0,5
|S1 – S2| < 1,0
Liczba wzorców uczących
Udział poprawnych odpowiedzi sieci, %
Notes: Z punktu widzenia możliwości realizacji techniki GC-NN w rzeczywistych warunkach przemysłowych bardzo istotna jest odpowiedź na pytanie, jaka jest minimalna liczebność zbioru treningowego, który powinien być zgromadzony.
Stosując zbiory treningowe złożone z 200 - 1000 wzorców otrzymywałam sieci udzielające około 95% odpowiedzi różniących się od mediany o mniej niż 1,0, a około 75% - o mniej niż 0,5.
Trening wykonywany z użyciem 50 - 100 wzorców był wyraźnie mniej efektywny.

## Slide 43
Proponowana procedura przygotowań GC – NN do monitoringu zapachu gazów przemysłowych
Notes: Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że technika GC-NN może być wykorzystana jako narzędzie monitoringu intensywności zapachu gazów przemysłowych, takich jak gazy odlotowe z produkcji kwasu fosforowego.

## Slide 44
Pobranie
około 100 reprezentatywnych
próbek
Chromatografia
gazowa
Analiza
sensoryczna
Analiza
statystyczna
ZBIÓR TRENINGOWY
PRÓBKI DO ANALIZY
Baza danych olfaktometrycznych
(po  10 indywidualnych ocen jakości zapachu każdej z próbek)
Selekcja zmiennych
Baza danych chromatograficznych
(zestawienie danych zarejestrowanych w różnych warunkach)
Mediany, SD, podział
i wygładzanie zbiorów
Obliczenie udziału poprawnych odpowiedzi sieci, %
Jest
wystarczający?
TAK
NIE
Zastosowanie GC-NN
Baza GC została
wyczerpana?
NIE
TAK
Zbiór testowy
Zmienna objaśniająca 1
Zmienna objaśniająca 2
Zmienna objaśniająca 3
Zbiór uczący
Zmienna objaśniana
TEST
WYBÓR SIECI
I SZKOLENIE
GAZ PRZEMYSŁOWY
Notes: Dotychczasowe wyniki pozwalają stwierdzić, że przygotowanie baz danych będzie można rozpocząć od pobrania około 100 reprezentatywnych próbek gazów (w różnych warunkach technologicznych).
Olfaktometryczne oznaczenia intensywności zapachu próbek powinny być prowadzone z udziałem co najmniej dziesięciu oceniających.
Na podstawie statystycznej analizy rozkładu indywidualnych ocen badanych próbek należy wytypować wygładzony zbiór ocen (intensywności zapachu, które mieszczą się w zakresie I1,med  SD) oraz zbiór median.
Analizy chromatograficzne powinny być wykonywane w zróżnicowanych warunkach (ze zmianami wypełnienia kolumn, typu detektora, fizycznych warunków rozdziału GC). Im bogatsza będzie baza danych chromatograficznych tym bardziej prawdopodobne będzie, że znajdą się w niej parametry ściśle skorelowane z wynikami pomiarów sensorycznych. Selekcja - wytypowanie optymalnego zbioru parametrów, będzie zadaniem wymagającym udziału ekspertów.
Następnie należy utworzyć zbiory treningowe - uczący i testowy.
Zbiór uczący powstaje w wyniku zestawienia wygładzonego zbioru wyników analiz sensorycznych z kompletami wybranych cech chromatogramów odpowiednich próbek.
W zbiorze testowym kompletowi wybranych cech każdego chromatogramu odpowiada tylko jedna wartość intensywności zapachu - mediana indywidualnych ocen sensorycznych.
Podczas wyboru typu sieci oraz parametrów uczenia możliwe jest użycie "Automatycznych Projektantów Sieci„.
Po testach poprawności predykcji należy obliczyć udział poprawnych odpowiedzi sieci.
Jeżeli precyzja okaże się zadowalająca – system GC-NN może być zastosowany do monitoringu intensywności zapachu.gazów przemysłowych.
Jeżeli precyzja okaże się nie satysfakcjonująca, wtedy należy zwiększyć ilość zmiennych objaśniających (wykorzystać dodatkowe parametry z bazy danych chromatograficznych).
Jeżeli precyzja będzie niezadowalająca mimo wykorzystania wszystkich dostępnych parametrów, niezbędne będzie pobranie i zanalizowanie dodatkowych próbek (powiększenie chromatograficznych i sensorycznych baz danych).